## Slide 1
COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA FISCAL — SEFAZ SALVADOR
Modelo de Avaliação de Apartamentos para o ITIV
Da gênese do problema aos resultados validados por norma técnica
Modelo aprovado tecnicamente em 14/07/2026
Julho de 2026
Notes: Roteiro: 1) gênese do problema (impugnações represadas); 2) estudo conforme normas; 3) dados gerais do ITIV; 4) limpeza da base; 5) separação por tipo; 6) por que apartamentos; 7) construção do modelo; 8) resultados; 9) conclusão. Todos os números vêm dos arquivos e relatórios do projeto.

## Slide 2
1 — GÊNESE DO PROBLEMA
Impugnações represadas: a contestação virou rotina
2 / 10
3.861
impugnações de valor venal registradas nas transmissões de 2021 a 2026
16×
crescimento do volume anual: 98 casos em 2021 → 1.568 em 2025
7,5%
da arrecadação do ITIV em jan–mai/2026 veio de impugnações decididas (538 guias — R$ 10,6 mi)
O valor venal usado como referência está, na mediana, ~15% abaixo do preço real de venda (razão 0,851 no teste do modelo) — o Município perde silenciosamente na maioria e é contestado nos casos em que a tabela erra para cima.
Além do fluxo crescente, há estoque: 344 impugnações em aberto só nesta extração de transmissões, e processos administrativos acumulados na DRM.
Sem prova técnica caso a caso, cada contestação vira retrabalho — e risco de perda.
Mensagem principal: O problema não é calcular o imposto: é conseguir defender tecnicamente o valor de mercado, caso a caso.
Notes: Fontes: extração de transmissões (Dados ITIV.xlsx, 149.432 linhas): 3.861 com motivo de impugnação; por ano 98/148/455/944/1.568/648; 344 em aberto. Base SELAN (ITIV_Base_Consolidada_2025_2026.xlsx): 538 impugnações pagas jan–mai/2026 (417 compra e venda + 119 garagens + 2 permutas) = R$ 10,7 mi = 7,5% da arrecadação. Razão 0,851: etapa5_resultados.json. Se citarem o número ~1.500: é o estoque aproximado de processos administrativos informado no plano; a extração de transmissões mostra 344 em aberto — são recortes diferentes, confirmar com a DRM antes de usar.

## Slide 3
2 — O ESTUDO
Um refazimento guiado por normas técnicas, etapa por etapa
3 / 10
ABNT NBR 14653-2 — Avaliação de bens: imóveis urbanos
Referência para amostragem, tratamento de dados, modelo hedônico e graus de fundamentação e precisão.
IBAPE/SOBREA 2023 — item 8.1.2 (machine learning)
Admite técnicas de ML mediante justificativa e validação documentadas — exatamente o rito seguido.
IAAO — padrão internacional de avaliação em massa
Metas objetivas de qualidade: nível geral (razão), COD, PRD e PRB — usadas como critério de aprovação.
Método de trabalho: cada etapa (base, amostra, outliers, parâmetros, treino, validação) foi medida, documentada e submetida à aprovação da equipe antes de prosseguir — com registro formal das decisões.
Mensagem principal: Não é um experimento de tecnologia: é engenharia de avaliação regulamentada, com decisões registradas.
Notes: O registro de etapas (REGISTRO_ETAPAS_APROVACAO) documenta cada decisão com fundamento normativo: Chauvenet para outliers (critério consagrado iterativo exigido pela NBR — a norma não nomeia método), exclusão de fatores circulares, split com semente fixa, etc.

## Slide 4
3 — DADOS GERAIS DO ITIV
O que o histórico de 2021–2026 revela
4 / 10
148.811
transmissões registradas no ITIV no período 2021–2026
~70%
da arrecadação vem de compra e venda — o coração do imposto (jan–mai/2026)
13×
diferença de preço/m² entre o setor fiscal mais caro (R$ 16.590) e o mais barato (R$ 1.238)
Cada transmissão declara o imóvel, a localização, as áreas, a data e o valor — a matéria-prima de uma avaliação comparativa.
A variação de 13× entre setores mostra por que tabela fixa de R$/m² não consegue ser justa em Salvador.
Esse acervo já pertence ao Município: o estudo transforma um ativo parado em parâmetro técnico.
Mensagem principal: O Município já possui a resposta: o próprio histórico de transações.
Notes: 148.811 é a base bruta usada no estudo (Etapa 0). A extração atualizada de 20/07 tem 149.432 linhas — o acervo cresce continuamente. O ~70% vem do resumo por tipo da base SELAN (70,4% do valor em jan–mai/2026; 68,9% em 2025). O 13× vem da análise exploratória por setor fiscal.

## Slide 5
4 — LIMPEZA DA BASE
O funil: só entra o que serve de prova
5 / 10
148.811 Transmissões brutas (2021–2026)
121.932 Base limpa (81,9%): só compra e venda de 100% do imóvel, situação válida, datas recuperadas, valor > 0
Excluídos: doações, adjudicações, permutas e demais atos que não expressam preço de mercado; transmissões parciais; registros cancelados; valores zerados.
Duplicidades investigadas uma a uma antes de qualquer decisão (13.239 linhas verificadas: mesma venda com reentradas administrativas — mantidas na base, contadas uma única vez no treino).
Valores discrepantes (venda de R$ 0,01, apto a R$ 20 mi/m²) tratados por critério estatístico consagrado e iterativo (Chauvenet), conforme exige a NBR 14653-2 — marcando só 0,5% dos dados.
Mensagem principal: Cada corte tem critério, fundamento normativo e registro — a base final é auditável.
Notes: Etapas 0 a 3 do registro: base limpa 121.932 (81,9% do bruto). Comparação de 4 métodos de outlier (Chauvenet 0,5%, Z-score 0,9%, Mahalanobis 1,8%, IQR 4,7%) — Chauvenet escolhido por ser o mais cirúrgico e atender à exigência da norma (critério consagrado, aplicação iterativa).

## Slide 6
5 — SEPARAÇÃO POR TIPO DE IMÓVEL
O que existe dentro da base limpa
6 / 10
Tipo de imóvel | Transações (2021–2026) | Participação
Apartamento | 97.990 | 80,4%
Casa | 9.668 | 7,9%
Sala comercial | 7.138 | 5,9%
Loja | 2.611 | 2,1%
Garagens e box | 2.175 | 1,8%
Terreno | 1.350 | 1,1%
Demais (galpão, prédio, outros) | 1.000 | 0,8%
4 em cada 5 transações são de apartamentos.
Cada tipologia tem dinâmica própria de preço — misturar tudo num modelo único violaria a homogeneidade que a norma pede.
A estratégia: um modelo por tipologia, começando pela de maior massa.
Mensagem principal: A base limpa foi segmentada por tipologia — modelos específicos, não um modelo genérico.
Notes: Contagem direta da base_limpa_normas.parquet (121.932 linhas): Apartamento 97.990; Casa 9.668; Sala 7.138; Loja 2.611; Garagem/Depósito 1.081 + Garagem 945 + Box 149 = 2.175; Terreno 1.350; demais ~1.000. Fundamento da segmentação: IBAPE 7.3.2 (homogeneidade).

## Slide 7
6 — POR QUE APARTAMENTOS?
O segmento certo para começar
7 / 10
Maior massa de dados: 97.990 transações — quanto mais exemplos, mais preciso e estável o padrão aprendido.
Segmento mais homogêneo: unidades comparáveis entre si (área, andar, prédio), como pede a norma (IBAPE 7.3.2).
Maior pressão de contestação: apartamentos dominam as transmissões — é onde o problema das impugnações mais aparece.
Qualidade dos dados no segmento
Área privativa preenchida em 99,94% dos casos
Setor fiscal em 99,99%
Coordenadas geográficas em 98,4%
Nº de pavimentos do prédio em 77%
Andar da unidade em 35% — usado com cautela
Mensagem principal: Começar onde há mais dados, mais homogeneidade e mais contestação — casas, salas e terrenos vêm na expansão.
Notes: Decisão de escopo registrada em 22/06/2026: somente apartamentos na primeira fase (IBAPE 7.3.2). Idade do imóvel: inexistente no cadastro (verificado também no cadastro completo de 922 mil imóveis — alvará em 0,1%) — fica para fase futura com fonte própria.

## Slide 8
7 — CONSTRUÇÃO DO MODELO
Treino controlado, prova separada e dois motores
8 / 10
97.990 apartamentos
46.392 após filtro de plausibilidade (±30% do venal — decisão de 14/07/2026)
37.116 treino | 9.276 teste cego (intocado até a prova final)
Motor preditivo — LightGBM
Venceu disputa objetiva contra 4 outras famílias de modelos (GridSearch documentado).
Capta interações não lineares: bairro × área × andar.
Âncora normativa — modelo hedônico (OLS)
Gera os testes estatísticos da NBR 14653-2 e explica o peso de cada variável.
Divergência entre os dois motores dispara revisão humana.
Entradas aprovadas: área privativa (log), localização (setor + coordenadas), pavimentos, andar (com cautela). Excluídos por integridade: fatores do venal atual (circularidade), áreas redundantes, anúncios de internet.
Mensagem principal: Resultado entregue como faixa com 90% de confiança — sinalização não é autuação: é alerta para o auditor.
Notes: Filtro de plausibilidade substituiu o corte de vendas simbólicas para restabelecer PRD/PRB (decisão da equipe). Split com semente fixa e manifesto SHA-256 (base e código congelados — auditoria externa reproduz os mesmos números). GridSearch: LightGBM 0,0926 de erro em log, à frente de Extra Trees, RF, HistGB e ElasticNet. Confiança de 90% foi a decisão D5.

## Slide 9
8 — RESULTADOS
Teste cego em 9.276 vendas que o modelo nunca viu
9 / 10
Métrica (IAAO) | Meta | Modelo LightGBM | Valor venal atual*
Nível geral (razão mediana) | 0,90–1,10 | 0,999 ✓ | 0,851 ✗
COD — dispersão dos erros | ≤ 15% | 9,6% ✓ | 13,9%*
PRD — equilíbrio barato × caro | 0,98–1,03 | 1,017 ✓ | 1,005
PRB — viés ligado ao preço | ±0,05 | −0,009 ✓ | +0,024
Equidade: razão na meta nos 10 decis de valor e nos 70 setores com amostra suficiente; COD ≤ 15% em todos os decis e em 63/70 setores.
82,8% das transações validadas sem atrito; 17,2% sinalizadas para revisão humana (1.596 casos no teste).
Enquadramento: Grau II de fundamentação e Grau III de precisão (amplitude mediana do intervalo: 2,05%).
* Ressalva: o filtro de plausibilidade (±30%) limita por construção a dispersão do venal nesta base — a comparação central é o nível geral: 0,851 vs 0,999.
Mensagem principal: Todas as metas internacionais atendidas no teste cego — modelo aprovado formalmente em 14/07/2026.
Notes: Fontes: etapa5_resultados.json e registro de etapas. Não citar o COD 35,4% do venal (é da base antiga, sem filtro — misturar bases seria contestável). Sinalizados: 1.596 de 9.276 (17,2%), nível de confiança 90% (decisão D5).

## Slide 10
9 — CONCLUSÃO
Aprovado para apartamentos — e um caminho claro adiante
10 / 10
O que está pronto
Modelo de apartamentos testado, validado por norma e aprovado (14/07/2026).
Faixa com 90% de confiança + revisão humana obrigatória dos sinalizados.
Rastreabilidade total: decisões registradas e manifesto criptográfico.
O que se propõe agora
Anuência para uso operacional no ITIV de apartamentos.
Aplicar ao estoque de impugnações em aberto, priorizando e fundamentando as análises.
Expandir o método a casas, salas e terrenos com a mesma governança.
Limites declarados: cobre apartamentos transacionados; não substitui o auditor; não autua automaticamente; não é ferramenta de recadastramento geral do IPTU.
Mensagem principal: A IA não substitui a decisão humana: ela blinda a decisão institucional com a melhor evidência disponível.
Notes: Slide da decisão: resumir os dois blocos e pausar para perguntas. O pedido objetivo é a anuência para operar o modelo de apartamentos. Sobre o estoque: usar 'estoque de impugnações em aberto' sem cravar número — a extração mostra 344 em aberto nas transmissões; o ~1.500 de processos administrativos precisa de confirmação da DRM.